## Slide 1: Avatar Joint 알고리즘
2014.7.17
오재홍
(jhoh@robolink.co.kr)

## Slide 2: 로봇 관절 구조 좌표계
회전축(Up)
기준축(Forward)
링크 방향 축
모든 로봇 관절은 2개로 이루어져야 함.
-pan joint
-tilt joint
-구 좌표계로 해석

## Slide 3: 과정
Avatar Joint Transform과 Robot Joint angle을 일치시킴.
  일반적으로 사용하는 방법은 T-자세
Avatar Joint Transform을 알아냄
Pan/Tilt Angle 추출
Robot에 전달

## Slide 4: 1차 알고리즘
Avatar Joint Transform
기본 방법은 Projection을 이용하는 것이다.
Pan의 회전은 Tilt 기준 축 변화에 영향을 줌.

## Slide 5: 1차 알고리즘의 문제점
링크 방향축과 Pan 회전축이 일치하면 회전각을 알아낼 수 없다.
Pan관절의 경우 Tilt관절의 방향에 따라 중복 해가 존재하는 상황이 발생함.

## Slide 6: 해결 방법
링크 방향축과 회전축 일치 문제
  Vector Dot연산을 통해 일치 여부를 확인하여 일치 시에는 Projection이 아닌 End Point Up축을 사용함.
Pan 각도의 중복 해 문제
  End Pont의 Right축을 사용하여 가까운 해를 사용함.

## Slide 7: 필요 정보
Pan Joint
  회전축(Up)
  기준축(Forward)
Tilt Joint
  회전축(Up)
  기준축(Forward)
Link
  방향축(Forward)
  기준축(Right)

## Slide 8: 기준 좌표 관계
Avatar
Base
Transform
Avatar
Current
Transform
Pan Joint
Transform
Tilt Joint
Transform
Link
Transform
Avatar
Differential
Transform

## Slide 9: 2차 알고리즘
ADT(Avatar Differential Transform)를 구한다.
Link Forward/Right를 이용해서 ADT에 의해LT(Link Transform)를 구한다.
Pan Up과 Link Forward일치 여부를 판단하여 그에 맞는 알고리즘 수행
  일치: Link Up회전을 그대로 Pan각도로 사용, Tilt각도 연산을 할 필요 없음.
  불일치: 기존의 Projection방법 적용
    Link Right와 가까운 Angle을 사용함.
PT(Pan Transform)을 기반으로 Tilt Up/Forward 변경
Tilt Angle추출을 위해 기존의 Projection방법 적용

## Slide 10: 2차 알고리즘 문제점
Pan Up과 Link Forward가 미세한 차이가 있을 때 알고리즘이 급격히 변하는 문제가 있다.
  별도의 Yaw관절을 추가해야 함